## Slide 1: SMART CHECKOUT
Federico Scaramelli
Università degli Studi di Milano Bicocca
A.A. 2018/19 – Prova pratica di Elaborazione delle Immagini

## Slide 2: Introduzione al problema
Si vuole realizzare un sistema automatizzato che sostituisca il ruolo della cassiera all’interno di un supermercato.
Il software presentato si può considerare una versione alpha limitata ad un piccolo dominio applicativo, che verifichi la funzionalità e utilità del sistema all’interno del supermercato stesso.
Sarà poi una scelta dell’amministrazione decidere se investirci più denaro e risorse per espanderlo.

## Slide 3: Assunzioni e vincoli
Ripresa a distanza e posizione costante
No fonti di illuminazioni dirette
Sfondo nero (rullo della cassa)
Nessun oggetto sul bordo dell’immagine
Distanza minima tra gli oggetti
No oggetti non facenti parte delle classi note

## Slide 4: Assunzioni e vincoli
Altri esempi di immagini

## Slide 5: Descrizione e analisi dei dati
Classi considerate: (14)
aglio
arancia
carota
detersivo
fagioli
limone
mela
patata
peperone
pera
sgrassatore
zucchina
yogurt
melanzana

## Slide 6: Funzionamento ad alto livello
Creazione del dataSet
Costruzione del classificatore
Classificazione su nuovi dati

## Slide 7: Creazione del dataSet
Raw Data
Folder
Utente
Segmentazione
dataSet
Folder
Maschere binarie
Funzione createDataSet()

## Slide 8: Segmentazione
Pre-elaborazione
Canny Edge
Morfologia matematica
Elimina aree <1/7 area max
Crop immagini
[images, masks]
Funzione segmentImageEdge()

## Slide 9
Ridimensionamento al 50%
Applicazione di 3 filtri mediani
Riduzione del rumore e di alcuni dettagli dovuti all’alta risoluzione di acquisizione delle immagini.
Segmentazione
Pre-elaborazione
Funzione segmentImageEdge()

## Slide 10: Segmentazione
Algoritmo di Canny per la rilevazione degli edge.
Threshold calcolato automaticamente dall’algoritmo.
Sogliatura per isteresi e alta precisione.

## Slide 11: Canny Edge Detection
Riduzione del rumore tramite convoluzione con un filtro Gaussiano.
1
Applicazione di quattro filtri per individuare i contorni orizzontali, verticali e diagonali.
2
Soppressione dei non-massimi: solo i massimi locali (derivata del gradiente nulla) vengono considerati.
3
Sogliatura per isteresi sul gradiente:
- <T1: scartato; - >T2: accettato; - T1< p <T2: accettato se contiguo ad uno già accettato;
4

## Slide 12: Segmentazione
Morfologia matematica
Dilate
Square
3x3
Close
Line
5, 90°
Fill
Holes
5, 0°
Open
Square
12x12

## Slide 13: Segmentazione
Morfologia matematica
Clear
Border
Erode
Diamond
1
Delete
Area < 1/7 AreaMax
Labeling

## Slide 14
Segmentazione
Estrazione immagini singoli oggetti e maschere binarie

## Slide 15: Creazione del dataSet
fagioli
arancia
mela
limone
Definizione della groundtruth
L’utente suddivide le immagini ritagliate in cartelle.
I nomi di queste cartelle sono le classi rappresentative degli oggetti contenuti al loro interno.

## Slide 16: Costruzione del classificatore
Scelta features
Calcolo features
Addestramento classificatore
Test classificatore
Analisi performance

## Slide 17: Scelta e calcolo dei descrittori
Mean R,G,B Colore medio calcolato sui soli pixel colorati (~= 0,0,0);
Eccentricity Quanto un oggetto è allungato, 0 per regioni circolari, 1 per linee;
Area/Perimeter Quanto un oggetto presenta irregolarità nella sua forma, in proporzione alla sua area;
MajorAxisLength Discrimina gli oggetti in base alla loro lunghezza;
Circolarity Quanto la regione è circolare, 1 per regioni circolari;
Groundtruth
Funzione computeFeatures(trainingSetFolder)
featuresVectors contiene anche la groundtruth, equivalente ai nomi delle cartelle che contengono le immagini degli oggetti
Il numero di osservazioni per ogni classe viene uguagliato prima di calcolare le features, in modo da non sbilanciare il riconoscimento degli oggetti.

## Slide 18: Addestramento e Test del classificatore
Holdout
Selezione cartella dataSet
Calcolo features del dataSet
Partizionamento dataSet in training e test set
Addestramento del classificatore sul training set
Predizioni del classificatore sui due set
Calcolo delle performance sui due set
  Performance training set ~ 1
  Analisi performance test set
  Analisi matrice di confusione test set
KFold Cross-validation
Selezione cartella dataSet
Calcolo features del dataSet
Creazione di k modelli di classificazione addestrati sulle osservazioni in-fold e testati sulle osservazioni out-fold. Il parametro k viene richiesto in input all’utente.
Calcolo delle performance
  Analisi performance
  Analisi matrice di confusione
Funzione testAndTrainClassifier()

## Slide 19: Creazione del classificatore finale
trainingSet
Folder
Utente
Calcolo dei descrittori
Maschere binarie
Addestramento
classificatore
Classificatore
.mat
Funzione trainClassifier()

## Slide 20: Creazione del classificatore finale
Tramite la funzione fitcknn(descriptors, gt, ...) di MatLab si crea un oggetto ClassificationKNN modellato sui seguenti parametri:
Distanza Euclidea;
Numero di vicini k = 1;
Non partizionato;
Descrittori in descriptors da normalizzare;
Base di verità in gt;
Funzione trainClassifier()
Descrittori di circolarità e lunghezza asse maggiore rappresentati in un grafico 2D. Ogni punto rappresenta un oggetto e ogni colore una classe.

## Slide 21: Test del classificatore finale
Prevede che l’utente abbia prima preparato manualmente un test set e un training set;
  Struttura cartella di test:
    images contiene le immagini ‘grezze’ di cui classificare il contenuto;
    gt contiene le groundtruth di ogni immagine in formato .mat (vettore di celle di caratteri);
  Struttura cartella di training:
    images contiene le immagini segmentate usate per il training;
    masks contiene le maschere degli oggetti in formato .mat;
L’utente seleziona la cartella di test e un ClassificationKNN addestrato;
Il test set viene segmentato in singoli oggetti dei quali vengono calcolati i descrittori;
Il classificatore effettua una predizione sui descrittori del test set;
Calcolo delle performance su ogni immagine ‘grezza’ e della media di esse;
Output con gli oggetti segmentati dall’immagine ‘grezza’ e relativa predizione;
Funzione testClassifier()
Esempio di output
Performance ottenute dal testSet presente nella cartella di progetto: 85.9%

## Slide 22: Classificazione su nuovi dati
L’utente seleziona l’immagine ‘grezza’ contenente gli oggetti da classificare, e un ClassificationKNN addestrato;
L’immagine viene segmentata in singoli oggetti dei quali vengono calcolati i descrittori;
Il classificatore effettua una predizione sui descrittori appena calcolati;
Output con gli oggetti segmentati dall’immagine ‘grezza’ e relativa predizione;
Funzione classifyObjsImg()
Esempio di immagine non utilizzata per il training del classificatore selezionato

## Slide 23: Analisi dei risultati
Matrice di confusione ottenuta da un classificatore 1-NN KFold sul dataSet completo con k = 5
Predizioni errate dal classificatore:
Arancia con Mela
Detersivo con Fagioli
Limone con Mela e Arancia
Yogurt con Mela
Performance: 93.9%

## Slide 24: Analisi dei risultati
Questa differenza nel colore dello stesso oggetto crea problemi nella classificazione.
Da questa informazione possiamo procedere verso un’acquisizione più precisa che preservi la stessa illuminazione.
In questo caso possiamo vedere come uno yogurt venga classificato come mela a causa (anche) della media sul canale verde e della circolarità che lo caratterizza. Il problema si può risolvere lavorando sulle features oppure semplicemente aumentando di parecchio il dataSet per avere molte osservazioni dello stesso oggetto per ogni angolazione che esso può assumere allo scatto.
Anche immagini di questo tipo possono causare problemi a causa della scarsa presenza di immagini dello stesso oggetto ruotato in ogni direzione.

## Slide 25: Conclusioni
Dati i risultati raggiunti in rapporto alle risorse (quasi nulle) utilizzate, si potrebbe procedere con lo sviluppo di un sistema completo per la sostituzione del ruolo della cassiera. Sarebbe utile anche lo sviluppo di un sistema di acquisizione hardware su misura, oltre al miglioramento del software che dovrà alzare la precisione con cui segmenta gli oggetti, e supportare il riconoscimento di:
Oggetti che si toccano/troppo vicini (region growing, watershed...)
Oggetti scuri su sfondo nero
Oggetti leggermente tagliati dall’inquadratura e che toccano il bordo
...
Inoltre, una funziona importantissima è quella del riconoscimento dell’istanza specifica (codice a barre o alternativa ad esso) e non solo della classe, utile ad esempio alla gestione automatica dell’inventario.
Risultati
Risorse